資料＜拡大写真＞257KB、＜拡大写真＞341KB（左クリックしてください。A3大のイラストをダウンロードできます）

# Text boxes

フレームのひみつ

私たちの体でいえば、

とろっ骨の役わりを持っています。

資料集「自転車ってなんだ？」

フレームのひみつ

先生むけガイド

●フレームデザインの進歩

自転車が発明されたころの車体は木製でしたが、1860年代に鉄の加工技術が進むにつれ、丈夫なフレームが作られるようになりました。

・1865年頃

だんだん前輪が大きくなり、車体にかかる力が増加すると、当時のミショウ型では、車体の曲がりやねじれが問題となってきました。

・1879年頃

イギリスのローソン型のフレームは、一本の棒を改良した程度の車体で、ペダルを強く踏むと左右に揺れるなど、不安定なものでした。

・1885年頃

ローバーのセーフティ型自転車のフレームは、現在のものに近い形ですが、サドルと大きなギヤのクランクにつなぐ縦のパイプがないため、強度が十分ではありませんでした。

・1890年頃

セーフティ型自転車の強度を強くしたものが、ハンバー・ダイヤモンド・フレーム車で、現在のダイヤモンド型式の原型です。構造力学的に最も安定している、この三角形は鉄橋や写真撮影用の三脚にも見られます。

●フレームの強度と材料

フレームの強度は重要な要素ですが、あまりに重くなっても速く走ることができません。そこで、クロム・モリブデン鋼やハイテンション鋼、炭素鋼が多く使われています。最近では、さらに軽いチタン合金やアルミ合金、カーボンファイバー（炭素繊維強化樹脂）といった新素材なども使われるようになっています。

●フレームの剛性

自転車のスピードを上げるために、ペダルを強く踏むと、フレームはしないます。この現象を「ウイップ」といい、これがおこると、ペダルからの力が１００％伝わらないうえに、前後輪の姿勢が崩れるためにタイヤの抵抗が増えます。

自転車はこのウイップ現象ができるだけ、おきないことが大切なのです。その性質をフレームの「剛性」といいます。

■参考リンク集■

※インターネットに接続できる環境が必要です。

・自転車文化センター「自転車広場」

・自転車産業振興協会

・自転車博物館サイクルセンター

このなかで、最もよく使われているかたちは、「ダイヤモンド型」です。

これは三角形を二つ組み合わせた形で、三角形はがあり、したかたちだからです。スポーツ車やサイクリング車のようなの必要なものは「ダイヤモンド型」を使っています。

女性用の自転車には、「スタッガード型」や「ミキスト型」などが多く使われていますが、スカートなどがひっかからないようにするためです。

まちで見かける自転車をよくして、どんなのフレームが多いか調べてみよう！

また、自転車博物館に行って、古い自転車のフレームの歴史や、

いろいろな自転車のフレームのかたちを確かめてみよう！

フレームは、自転車の強さ、がんじょうさにかかわる大切なです。

その形には、いろいろながあります。

資料集「自転車ってなんだ？」